## Slide 1
«В США ежегодно проводится 14 млн колоноскопий. В соответствии с многочисленными исследованиями около 20-40% из этих колоноскопий имеют неадекватную подготовку» [5].
Вперед
Главная
Содержание
Содержание слайдов
Оценка известных методов очистки колон.
Идеология, обеспечение и отличия Антеградного метода мытья колон.
«Кишечный Интубатор с Дренажом-Ирригатором» (КИДИ); интубационная система «Тяни-Толкай».
КИДИ; управление интубацией.
КИДИ; лаважная система «Поток».
КИДИ; аспирационная система «Дренаж-Ирригатор».
Заключение.
9, 10. Основные источники информации.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
1
С. А. Матасов
ПЕРСПЕКТИВЫ СКРИНИНГА И ЛЕЧЕНИЯ РАКА КОЛОН
Часть 2. АНТЕГРАДНЫЙ МЕТОД МЫТЬЯ КОЛОН

## Slide 2
Вперед
Главная
Традиционная очистка колон исключает неотложное исследование, т. к. занимает около суток. Она включает бесшлаковые диеты, прием слабительных, ректальные клизмы [1-4]. Ограниченные возможности этого метода и, как следствие, некачественная подготовка колон являются причиной:
Пропуска аденом в 42-48%.
Длительных колоноскопий.
Частых повторных колоноскопий и связанных с этим повышенных затрат.
Неполных колоноскопий в 20%-70%.
В этой связи эксперты считают, что адекватный уровень подготовки колон необходимо повысить до 85%-90%, а качество подготовки кишечника должно быть документировано [6].
Применение клизм, в том числе т. н. гидроколонотерапии непригодно для мытья колон по анатомическим причинам. Это: подвижность петли сигмовидной ободочной кишки и острый угол между ней и нисходящей ободочной кишкой. Подвижность «сигмы» затрудняет ее интубацию, а острый сигмоидо-нисходящий угол тормозит движение лаважной жидкости. Так, клизменная трубка, введенная в сигмовидную кишку [7], может обеспечить циркуляцию только в ней и ректум, т. к. острый угол и, образовавшийся перед ним, «водоем» будут тормозить поступлению новых порций жидкости. Клизменный метод чреват также скоплением жидкости, просочившейся в нисходящую ободочную кишку. Ее внезапное излияние при введении колоноскопа может, как известно, серьезно осложнить исследование.
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон
2. Оценка известных методов очистки колон
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна

## Slide 3
Метод преследует быструю и качественную подготовку к колоноскопии, что актуально, прежде всего, для неотложного исследования. Идеальная логика мытья колон требует:
Полной интубации колон.
Ее лаважа до чистой воды.
Ее полного опорожнения.
В связи с этими требованиями Метод реализуют 3 системы, объединенные в комплекс «Кишечный интубатор с дренажом-ирригатором» (КИДИ) [8-14, 16]. Это:
Интубационная система «Тяни-Толкай».
Лаважная система «Поток».
Аспирационная система «Дренаж-Ирригатор».
Названные системы обеспечивают:
Атравматичную интубацию всей колон.
Интенсивный ретроградный поток жидкости в цекум и антеградный лаваж колон.
Эвакуацию остатков лаважной жидкости.
Элементы систем 1, 2 обеспечивают также введение в колон контрастного вещества с целью рентгенологического исследования.
Интубацию труднопроходимых острых углов колон при реализации Антисептического метода 1-моментной резекции ободочной кишки контролирует оперирующий хирург. Подготовка к колоноскопии исключает пальпаторный контроль колон; отличия второй интубационной системы «Тяни-Толкай» обеспечивают ее адаптацию к ректо-сигмоидному, сигмоидо-нисходящему, селезеночному и печеночному углам.
,
3. Идеология, обеспечение и отличие Антеградного метода мытья колон
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон

## Slide 4
Атравматичную трансанальную интубацию толстой кишки осуществляют 2 силы, содействующие по принципу “тяни-толкай”. Силу “тяни” создает инвагинатор в виде тонкостенного рукава; выворачиваясь под давлением воздуха, как палец хирургической перчатки, он и, заключенный в нем, дренаж накатываются на слизистую. Источник силы “толкай” – механизм, подающий инвагинатор с дренажом и затем интрактор в вывернутую и раздутую часть инвагинатора.
4. КИДИ; интубационная система «Тяни-Толкай»
Катушка
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон

## Slide 5
5. КИДИ; управление интубацией
Интубация кишки осуществляется периодическим нажатием на педаль механизма подачи; шаг интубации – 5-10 см, общая продолжительность – около 1 минуты. В связи с отсутствием патентной защиты второй интубационной системы «Тяни-Толкай», данная запись иллюстрирует работу первой – т. е. ее прототипа.
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон
Для просмотра записи нажмите на фото

## Slide 6
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Основа системы «Поток» - вывернутый инвагинатор, открытый после интубации в слепую кишку (см. на слайде 4 справа внизу). Его диаметр (18 мм) обеспечивает поток лаважной жидкости скоростью до 10 л/мин; наполнив слепую кишку, она стекает по колон в ректум, затем в трубопровод и принимающую емкость, увлекая с собой содержимое кишки и отмывая ее стенки. Настольный лаваж до «чистой воды» требует десятков литров жидкости, ее уровень над кишкой может быть около 5-10 см вод.ст.
6. КИДИ; лаважная система «Поток»
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон

## Slide 7
7. КИДИ; аспирационная система «Дренаж-Ирригатор»
Cистема «Дренаж-Ирригатор» включает проколотый по окружности и длине рукавчик, заключенный в гибкий спирально-сетчатый дренаж [15]. Подача в рукавчик жидкости выдавливает содержимое дренажа и моет его сетку. Периодическая реканализация дренажа гарантирует полное опорожнение кишки перед колоноскопией. Аспирирующее давление, эвакуирующее после лаважа остатки промывных вод, должно быть минимальным - около 30 см. вод.ст. Рукавчик можно использовать для подачи рентген контраста вдоль всей длины толстой кишки; для селективного контрастирования слепой кишки можно использовать трубку Интрактор (см. на слайде 4 справа внизу).
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон

## Slide 8
Вперед
8
8. Заключение
1. В США ежегодно проводится 14 млн колоноскопий, около 20-40% из них имеют плохую подготовку. Традиционная очистка колон исключает неотложное исследование, т. к. занимает около суток. Кроме того, плохая очистка толстой кишки является причиной:
Пропуска 42-48% аденом.
Длительных колоноскопий.
Повторных колоноскопий и связанных с этим повышенных затрат.
20% -70% неполных колоноскопий.
2. Предлагаемый Метод преследует быструю и качественную подготовку к колоноскопии, прежде всего, неотложной. Его реализуют 3 системы, объединенные в комплекс «Кишечный интубатор с дренажом-ирригатором» (КИДИ). Это: 1. Интубационная система «Тяни-Толкай». 2. Лаважная система «Поток». 3. Аспирационная система «Дренаж-Ирригатор». Названные системы поочерёдно осуществляют: 1. Атравматичную интубацию всей колон. 2. Интенсивный ретроградный поток жидкости в цекум, обеспечивающей затем антеградный лаваж колон. 3. Эвакуацию остатков лаважной жидкости.
3. Метод защищен патентами Австралии, ЕАПО, ЕПО, Канады, Китая, Латвии, Украины; решение проблемы интубации колон вне операции является ноу-хау. Юридическая защита интубационной системы «Тяни-Толкай», обеспечивающей прохождение острых углов колон вне операции, начнется после получения средств на реализацию метода.
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна

## Slide 9
9. Основные источники информации
http://www.livestrong.com/article/288421-diet-for-bowel-preparation-before-a-colonoscopy Diet for bowel preparation before a colonoscopy. J. Saccone. 2011.
http://www.intechopen.com/books/endoscopic-procedures-in-colon-and-rectum/preparing-for-colonoscopy-2 Preparing for Colonoscopy. P. Deepak
https://www.asge.org/docs/default-source/education/practice_guidelines/doc-bowel_prep_before_colonoscopy.pdf Bowel preparation before colonoscopy. ASGE, 2015.
http://www.science-education.ru/102-5722 Сравнительная оценка методов кишечного лаважа при подготовке к фиброколоноскопии. Шапкин Ю.Г. и др., 2012.
https://www.lfm-hcs.com/2016/07/study-at-least-40-percent-of-disinfected-endoscopes-possibly-colonoscopes-remained-contaminated-emails-reveal At Least 40% of Disinfected Endoscopes, Possibly Colonoscopes, Remained Contaminated, Emails Reveal, L.F. Muscarella, 2016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC517648/ Quality improvement programme to achieve acceptable colonoscopy completion rates: prospective before and after study, J.E. Ball, 2004
http://healthland.time.com/2011/08/01/colon-cleansing-not-so-cleansing-after-all/ Colon Cleansing: Not So Cleansing After All, Time, 2011.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080514&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=EP&NR=1615539B1&KC=B1&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, European patent 1615539, 14.05.2008.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080630&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=EA&NR=010137B1&KC=B1&ND=4 Матасов С.А., Одноразовый интубатор колон с дренажом и ирригатором, Евразийский патент 010137, 30.06.2008.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20031231&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=CA&NR=2493909A1&KC=A1&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Canada CA2493909, 31.12.2003.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20080731&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=AU&NR=200326491B2&KC=B2&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Australia AU2003264913, 31.07.2008.
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20091230&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=CN&NR=100574818C&KC=C&ND=4 Matasov S., Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of China CN100574818, 30.12.2009.
Вперед
9
Перспективы скрининга и лечения колон
Часть 2. Антеградный метод мытья колон
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна

## Slide 10
Главная
10
С.А.Матасов. Перспективы диагностики и лечения РТК
Часть 2. Антеградный метод мытья колон
10. Основные источники информации
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20071112&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=UA&NR=80828C2&KC=C2&ND=4 Matasov S.,Disposable Intestinal Intubator with Drain and Irrigator, patent of Ukraine UA80828, 12.11.07
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20030320&DB=EPODOC&locale=en
_EP&CC=LV&NR=12963B&KC=B&ND=4 Matasov S., Disposable anal Intubator with drainage and recanalizator- Irrigator, patent of Latvia LV12963, 20.03.2003.
15. Матасов С.А., Кишечный дренаж, авторское свидетельство СССР № 927254, 1982. Бюллетень 18.
16. Матасов С.А. Проблемы и перспективы интубации кишечника, book.pdf ,
© Ссылка на www.coloncancer.lv обязательна